项目需求

一、服务地点

北京市朝阳区北三环东路15号高精尖大厦

二、服务内容

服务内容包括4套智能化控制系统：楼宇自动化监控系统、变配电监控系统、VRV集成系统、换热站监控系统。主要服务内容为定期对软/硬件进行巡检、维修、维护，确保系统稳定运行。包括但不限于以下内容：

1.各类子系统周期性巡检

1.1 月巡检包括：

（1）各系统工作站/管理平台运行情况进行巡视查验；

（2）各系统的软件数据、程序、操作页面、运行记录进行备份记录；

（3）各系统硬件使用效率，硬件、软件的负载进行巡视。

针对以上三项查验的结果出具巡检报告并采取有效措施进行处理。

1.2 换季巡检

（1）每年5月份、10月份前各系统进行一次换季巡检。

（2）除月巡检工作外，需对现场采集器、网络控制器、控制器、传感器数据及性能进行查验。

（3）各系统控制路由检查通讯链路、通讯效率查验。

（4）检查各系统设备工作状态。

（5）检查各系统末端设备工作性能。

（6）对各子系统软件功能(报警、时间表、图形界面等)进行查验并分析，针对报警故障点位进行着重处理。

（7）对查验出存在异常的软件、硬件及时上报并采取有效措施处理。

以上所有的巡查与巡检内容均需出具详细的巡检记录并报校方人员确认。

- 故障响应

针对项目运行过程中发生的临时性故障或问题，通过将问题严重程度进行分类并制定响应时间：

（1）服务器崩溃、软件平台无法工作、现场网络控制器、采集器离线等情况出现，1小时以内响应，2小时内并给出解决方案。

（2）现场设备大面积异常(3台以上设备离线、损坏)，服务器工作异常等情况出现，1小时以内响应，4小时以内给出解决方案。

（3）单个控制器掉线，传感器或执行器故障等情况，不影响各系统整体工作的，2小时以内响应，4小时内给出解决方案。

针对以上各级别问题，如是软件问题，中标单位需要按照上述约定及时修复故障。如是硬件问题需要进行硬件更换的，可更换同型号设备；如设备不再生产，则更换其升级换代产品；如该设备既不生产也无升级换代产品，则更换不低于该产品同质量的其他产品。所有硬件设备必须经校方人员确认其价格、质量和数量后方可安装使用。

针对以上硬件问题，设备零部件单价在10000元（含）以下的，由中标单位负责免费更换，服务期内零部件价格累计超过35700元（含）的，超过部分由采购方承担。

- 咨询和培训服务

（1）定期为项目运行管理人员，提供系统的操作培训，让其掌握各子系统正常运行的基本技能。

（2）提供系统常见故障培训，如通讯故障、传感器故障、控制器、采集器故障等。

（3）为客户提供本项目相关的咨询工作，包括优化、提升系统性能、改善操作方法等服务。

- 资质要求

投标单位需具备技术服务与技术开发等相关资质，且从事过类似项目的工作。

- 服务期限

项目服务期限12个月。